Техническое задание

- Общие требования

  - Поставщик должен иметь квалифицированных специалистов по вопросам применения поставляемого  товара и иметь опыт работы по данному направлению не менее 2-х лет.

  - Поставщик должен иметь достаточный запас товара или обеспечить иным способом поставку требуемого товара в установленные сроки.

  - В предложении Поставщика должны быть отражены все основные и дополнительные льготные условия, которые может предоставить Поставщик, в случае заключения  с ним договора.

  - В предложении Поставщика должно быть учтено, что в течение периода поставки объем требуемого  товара может быть скорректирован.

  - Перечень и планируемый объем требуемого товара приведен в п. 6.

- Требования к оказанию услуг

  - Поставка товара  должна осуществляться в течение действия договора (с даты подписания Договора обеими сторонами).

  - Не поставка или не допоставка какого либо наименования, марки/модели товара не допускается.

- Требования к техническим характеристикам товара

- тип стенда: сборный, сотовый (на основе демосистемы НАЦИОНАЛЬ®) ;

- материал: ударопрочный пищевой полистирол марки УПС-825ЕВ;

- метод изготовления: литье из полистирола под давлением в пресс-формах;

- размер информационной ячейки: 250х375х25 мм для одного листа формата А4;

- вес одной ячейки: 0,5 кг;

- цвет ячейки и рамки с мягкой стенкой: мрамор бело-серый;

- ориентация ячейки в стенде: горизонтальная;

- закрепление листа А4: контурное - задвиганием (горизонтальное);

- защита листа с информацией: лист прозрачного пластика формата А4;

- размер фриза: 125х125 мм;

- вес фриза, сектора 0,06 кг;

- цвет фриза:

а) красный;

буквы: ОХРАНА ТРУДА

б) оранжевый;

буквы: Уголок ГО и ЧС

в) синий;

буквы: ИНФОРМАЦИЯ;

- тип букв: объемные;

- конфигурация сборки: классическая прямоугольная (Приложение);

- позиционирование стенда: настенное;

- крепеж: скобы настенного крепления (комплект), винты и гайки М4 (комплект);

- упаковка: картонные коробки;

- гарантия: 5 лет;

- срок эксплуатации: 20 лет;

Сертификат (соответствие) не требуется.

Класс безопасности по ОПБ 88/97   -  4Н.

- Условия поставки товара

  - Поставка  товара  должна осуществляется до склада Заказчика силами Поставщика, за счет средств Поставщика, по адресу: Курская область, г. Курчатов, Промышленная зона.

- Прочие условия

  - Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Объем поставки

ПРИЛОЖЕНИЕ

# Text boxes

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество

«

Российский к

онцерн по производству электрической и

т

епловой

энергии н

а атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Курская атомная станция»

Проект типового уголка по ГО и ЧС – 16 ячеек